## Slide 1: InliNe Assembler
By Landsteiner
C
asm
asm
C
G
extended asm statements

## Slide 2: ?Warum?
Erstellung von sehr kompakten, stabilen, und effizienten Code.
-
Nutzung von Anweisungen die über AVR-GCC einfach nicht direkt erreichbar sind.

## Slide 3: ErKLÄRUNG von asm Anweisungen anhand von Beispielen
MOV – Führt eine Kopie vom rechten Argument zum Linken aus.
SBIW – Ein Register Paar (Beispiel Pointer Register 16 Bit) erfährt eine Subtraktion.
In – Ladet Daten vom I/O Space (Ports, Timers, Configuration Registers, etc.)
Amerkung:
Beim AVR ASSEMBLER-Dialekt liegt überwiegend ein Rechtsassoziatives Verhalten der Anweisungen vor.

## Slide 4: Operanten
Die wichtigsten, in richtig zu verwendender Reihenfolge, sind die Augänge und Eingänge.
Falls einer der beiden nicht verwendet wird, so ist zumindest ein Doppelpunkte anzugeben.

## Slide 5: Modifier + Constraints
Constraints werden den Operanten vorgestellt generell gilt folgendes Shema.
[ [asmSymbolicName] ] constraint (cvariablename)
Sie sind sehr vielfältig und beschreiben Orte für das allozieren sowie die Verwendung des Operanten.
Folgende Modifier sind als Prefix verwendbar.
= Write Only gut für Ausgänge
NVA Read Only
& alloziertes Register sollte nur für den Output verwendet werden
+ Read/Write nur für Ausgang
Es wird vom Compiler nicht angenommen das Eingänge überschrieben werden. (Jedoch möglich !)

## Slide 6: Symbolische Logik von asm statements
Sofern man für seine Operanten keine symbolische Namen [ [asmSymbolicName] ] constraint (cvariablename) [port] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD))
verwendet, gilt, von oben nach unten, im Assembler Template, dasselbe was bei Arrays gilt: 0, 1, 2, 3 und steigend . Bedeutet, die Assembler-Anweisungen beziehen sich dann mit diesen Zahlen auf den ersten Operanten -0- bis zum Letzen, gebunden an die Definitions-Reihenfolge.
Es gibt auch eine kombinierte Logik, welche verwendet wird um das Low Byte, dazwischenliegende Bytes oder das High Byte anzusprechen.
Beispiel Low- bis High Byte für Operanten Eins, wenn Register 32 Byte groß ist:
%A0, %B0, %C0, %D0

## Slide 7: Auf was man Achten sollte
Das der Compiler asm Positionen relativ zueinander neu anordnen kann. Und somit müssen Anweisungen, welche einer Reihenfolge bedürfen, in einem asm Statement geschrieben werden. (Künstliche Abhängigkeiten sind ein Ausweg)
Der Compiler weiß nicht die Zusammenhänge von außenstehenden Referenzen und deren Benutzung in asm. Deshalb kann es passieren, dass außerhalb stehende Referenzen Optimierung erfahren. Somit kann es nötig werden, die außerhalb stehenden Referenzen ebenfalls mit volatile zu versehen, um dem zu entgehen.

## Slide 8: Auf was man Achten sollte
GCC generiert Duplikationen oder entfernt solche möglicherweise im Rahmen der Optimierung. Aushilfe ist vor allem besser aufgebauter Code.

## Slide 9: Auf was man Achten sollte
Extended asm kann nur innerhalb einer Funktion verwendet werden.
Der & constraint qualifier ist für jene Ausgänge zu benutzen, wo sichergestellt sein soll, dass sich diese nicht mit den Eingängen überlappen. GCC alloziert eventuell den Ausgangs-Operator mit dem selben Register, welches bereits für einen davon unabhängigen Eingangs-Operator Verwendung findet. GCC nimmt dabei an, dass die Eingänge vor den Ausgängen verarbeitet werden.
Weiter unten wird die Anwendung gezeigt.

## Slide 10: Auf was man Achten sollte
Die Benutzung vom Spezial-Register __tmp_reg__ ist ein sinnvoller Ausweg zu Clobbers.
Allgemein ist die Benutzung von solchen Registern geeignet, um sehr effizienten Code zu generieren. So deutet zum Beispiel im __SREG__ das Bit Zero Flag Z das letze Rechenergebnis der ALU auf Null an. Dies ist sinnvoll, wenn man vor gehabt hätte, eine Variable auf null zu überprüfen.

## Slide 11: Wann volatile ?
Wenn es wahrscheinlich ist, dass der Optimierer keine zukünftige Verwendung für die Ausgangsvariabeln erkennt.
Wenn der Optimierer meinen könnte das sich der Output gar nie ändert.
Wenn Code erzeugt wird, der gewünschte Seiteneffekte erzeugen soll, welche vom Optimierer aber als ungünstig erkannt werden.

## Slide 12: Assembler Template
Besteht aus mindestens einer Zeichenkette, welche eine Assembler- Anweisung beinhaltet.
Beispiel sehr sehr einfach:
Beispiel sehr einfach: asm("in %[retval], %[port]" :
[retval] "=r" (value) :
[port] "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD)) );
Beispiel einfach: asm volatile("mov __tmp_reg__, %A0"
"mov %A0, %B0"
"mov %B0, __tmp_reg__"
: "=r" (value)
: "0" (value));
Extra: Hier wird mit "0" mitgeteilt das valuezugleich als Ausgang und Eingang fungieren soll.
Das ermöglicht das Vertauschen von High – und Low Byte.

## Slide 13: NUN ERFOLGT PRAXIS
asm volatile("in %0,%1"
"out %1, %2" :
"=&r" (input):
"I" (_SFR_IO_ADDR(port)),
"r" (output) );

## Slide 14: Beschreibung
Alle folgenden Operanten referenziern auf defines oder Deklarationen außerhalb des extended asm statements.
Vom Eingabe Operant port (z.B. PORTB), wird in den Ausgangs Operant input (z.B. char character;) eingelesen. Es ist hier ein wichtiger Modifier gewähtl worden. Der mit "=&r" (input)definierte Ausgang wurde mit =& statt nur mit = modifiziert. Die Bedeutung ist wie bereits erwähnt, dass vom Compiler ein Register gewählt wird, welches ausschließlich für Ausgänge verfügbar ist.
Nun zeigt sich der Bedarf:
In der zweiten Anweisung wird der Eingang output, welcher ohne genannter Technik der bereits überschriebene Ausgang output wäre, auf den Eingang port geschrieben. !Die Ausnahme, auf den Eingang port schreiben zu können, erfolgt durch das Compiler-Attribut _SFR_IO_ADDR

## Slide 15: Hilfreiche Tipps
Wenn mehrere Constraints angegeben werden, so ist der Compiler befähigt, den effizientesten Ort für den Operanten, bezogen auf den aktuellen Kontext, auszuwählen. Besteht also Unsicherheit kann man zum Beispiel mit “=rm”, den Compiler entscheiden lassen ob ein Register oder der Memory ausgewählt wird.
Es ist ratsam, sich zu informieren, welchen Assembler-Dialekt das System unterstützt.
Im Handbuch “atmel 0856 avr instruction set” existiert eine komplette Übersicht von Assembler-Befehlen.
Das Forum AVR-Freaks ist ein guter Anlaufpunkt für Nachforschungen.

## Slide 16: Quellen-Angabe
avr-libc-user-manual-1.8.1.pdf
Neueste GCC Dokumentation
atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf
AVR-Freaks Forum

## Slide 17: WeiterführendeR Link
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/

## Slide 18: FraGEN und ANtworten

## Slide 19: Danke für eure Aufmerksamkeit!